## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: FZ–281–14/17

Wymagania techniczne i technologiczne

Kamera Vivotec MD8562

Przetwornik:                                     1/2.7" Progressive CMOS

Typ obiektywu:                                Fixed-focal

Parametr F*                                     F2.0

Ogniskowa:                                      f = 2.8 mm

Pole widzenia:                                 110° (H) / 82° (V)

Min. oświetlenie:                              0.2 Lux @ F2.0

Max. rozdzielczość video:                1920x1080 (2MP)

Liczba klatek na s. (FPS)                 30 fps @ 1920x1080

Kompresja Video:                            Triple-Codec (H.264/MJPEG/MPEG-4)

Wielostrumieniowość:                      4 Streams

Technologia WDR:                           WDR Enhanced

Typ zasilania / Złącze:                     M12 PoE

Zużycie energii:                                Max. 4.3 W

ONVIF:                                             Profile S

Wewnętrzne złącze karty:                MicroSD/SDHC Card Slot

Szczelność obudowy:                      IP67, IK10

Wymiary:                                          130 (D) x 107 (W) x 47 (H) mm

Zakres temperatur:                          -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F)