Wytyczne do projektu

I. Projekt budowlano – wykonawczy musi uwzględniać:

- Przebudowę układu wjazdu i wyjazdu II bramą z zachowaniem dwutorowego układu łukami minimum 20 m oraz niezbędną przebudową torów poza granicami działki MPK SA.

- Wjazd z II bramy w kierunkach na:

- halę OC

- plac postojowy

- tory odstawcze nieprzejezdne

- halę tokarki

- Wymianę fragmentu ogrodzenia wraz z bramą wjazdowo-wyjazdową na bramę sterowaną podczerwienią (sterowanie z istniejących nadajników w pojazdach oraz z portierni za pomocą pilota)

- Zaprojektowanie instalacji teletechnicznej umożliwiającej łączność prowadzącego pojazd ze Stacja Obsługi w celu zgłoszenia usterki.

- Zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez tramwaj na torach szlakowych z obydwu kierunków.

- Zaprojektowanie przeniesienia istniejącego systemu identyfikacji pojazdów

- Przebudowę układu sieci trakcyjnej

- Przebudowę oświetlenia terenu w projektowanym zakresie

- Przebudowę i budowę sieci kanalizacyjnej odwodnienia torowisk

- Przeniesienie portierni lub zaprojektowanie nowego budynku portierni w przypadku kolizji z nowym układem torowym

- Pomieszczenie portierni przy II bramie nie jest przeznaczone na stały pobyt ludzi

- Portiernia musi być wyposażona w instalacje elektryczną, telefoniczną, komputerową

- Wytyczne wydane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) w Krakowie

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji robót i ruchu na torach szlakowych będących w zarządzie ZIKiT.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu przebudowy torów poza granicą MPK SA z ZIKiT

II. ETAPOWANIE

- Przebudowa rozjazdów na torach 17, 18, 19, 20 (wjazd do hali tokarki podtorowej) wraz z siecią trakcyjną

- Przebudowa rozjazdu w kierunku hali OC wraz z siecią trakcyjną

- Przebudowa układu torowego w II bramie i włączenie do torów szlakowych ulica Ujastek wraz z siecią trakcyjną

- Przebudowa układu torowego poza granicą działki MPK SA

- Przeniesienie Portierni

- Budowa fragmentu ogrodzenia i bramy wjazdowo - wyjazdowej

- Projekt  oświetlenia terenu

- Przeniesienie istniejącego systemu identyfikacji pojazdów

- Projekt sygnalizacji świetlej wzbudzanej z torów szlakowych

III. Wymagania techniczne i technologiczne:

- dwutorowy wjazd i wyjazd z kierunku Wzgórza Krzesławickie i Plac Centralny,

- system sterowania zwrotnic,

- w węźle należy zastosować szyny o podwyższonej twardości,

- minimalny promień zastosowanego łuku w bramie R=20 poza torami szlakowymi,

- automatyczne smarownice wyposażone w system realizujący odczyt parametrów urządzenia oraz regulację ustawień za pomocą łączy internetowych,

- zapewnienie ciągłości pracy stacji poprzez etapowanie robót zaprojektowanych 
w dokumentacji,

- minimalna ilość (wymagana) przebudowy układu torowo sieciowego wewnątrz stacji jak i na zewnątrz na torach szlakowych.

- W dokumentacji projektowej nie wolno stosować nazw firmowych materiałów i urządzeń jak również nazw producentów. Należy opisać zaprojektowane materiały i urządzenia za pomocą parametrów technicznych