Wymagania techniczne i technologiczne:

  - Naklejki i piktogramy (poz. 3-24)  muszą być wykonane na folii samoprzylepnej białej lub bezbarwnej lub „mrożone szkło” wskazanych producentów tj. ORAFOL / ARLON. Nie dopuszcza się innych producentów.

  - Siła sklejania dla poz. 3-13 nie może być mniejsza niż 25 N/cal,

  - Naklejki wycinane po wzorze (poz. 35) muszą być wykonane na folii samoprzylepnej, białej lub barwionej z klejem permanentnym o sile sklejania minimum 18 N/cal i pokryte folią do przenoszenia.

  - Naklejki (poz. 33,34) muszą być drukowane w technice sitodruku, na folii plombowej (Oracal 820 – biała folia samoprzylepna PCV z klejem permanentnym o sile sklejania wyższej niż odporność folii na rozdarcia).

  - Wymiary naklejek i piktogramów zostaną określone przez Zamawiającego w zleceniu.

  - Naklejki muszą posiadać nacięcie (na skraju węższego boku) ułatwiające ich montaż.

  - Nadruki muszą być odporne na ścieranie, działanie wilgoci i promieni słonecznych – we wskazanych naklejkach umieszczanych na zewnątrz pojazdu (szczególnie narażonych przy myciu taboru) Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia naklejek folią bezbarwną.

  - Naklejki  muszą być odporne na samoczynne odklejanie pod wpływem warunków otoczenia,   przy stosowaniu wewnątrz i na zewnątrz taboru.

  - Naklejki muszą być wykonane zgodnie z:

    - wzorem Zamawiającego,

    - ogólnymi zasadami umieszczania oznakowania w autobusach i tramwajach załącznik nr 12 do SIWZ - „wykaz piktogramów i naklejek oraz ogólne zasady umieszczania oznakowania w autobusach i tramwajach” (Wykonawcy nie dotyczą zapisy 1 strony tj. pkt. 1-16),

    - zasadami identyfikacji wizualnej firmy załącznik nr 2 do SIWZ obowiązującymi u Zamawiającego,

    - księgą identyfikacji wizualnej pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie Tom I, zasady identyfikacji – załącznik nr 9 do SIWZ.

  - Wzory naklejek nie ujętych w załącznikach nr 1, 2, 9 do SIWZ, będą przekazywane Wykonawcy w formie graficznej Corel DRAW.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wzorów naklejek na podstawie załączników do SIWZ nr 1 i 2 i 9 .

  - W przypadku konieczności wykonania projektu nowych wzorów naklejek Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego akceptację projektu (przedstawionego w formacie PDF). Wykonawca przedkłada projekt osobie odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego przed wykonaniem naklejek.

  - Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, na prośbę Zamawiającego, dostarczyć projekty wzorów / wzory  w wersji elektronicznej, tj. pliki utworzone w programie Corel DRAW oraz PDF, na podstawie których zostały wykonane naklejki i piktogramy,