Załącznik 2 do SIWZ

  - Trasy przejazdów.

- przystanek w kierunku

  - Możliwe przebiegi tras:

Trasa 1: C – B – D – E – F – G

Trasa 2: A – B – C

Trasa 3: A – B – D – E – F – G

Minimalna długość odcinka 3000m

Trasa przebiegają w obu kierunkach.

  - Parametry przejazdu:

- Prędkość na odcinku 20-40km/h

- Możliwość pokonywania wzniesień około 5%.

- Promień łuków poziomych niemniejszy niż 20m

- Czas postoju na przystanku: 60s

- Czas postoju przed przejściem dla pieszych: 30s

- Czas zatrzymania przez sygnalizację świetlną: 60s

- Czas  na ustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 30s

- Średnia dzienna ilość kursów dla 1 wagonu: 35 kursów jazdy autonomicznej, z naprzemiennymi przerwami 15 minut i 20 minut

- Ilość nieplanowanych zatrzymań dla każdej z wymienionych tras w punkcie 2 przyjmuje się: 5.

- Czas postoju przy niezaplanowanym zatrzymaniu: 10s

- Przyśpieszenie przy rozruchu: min 1,1m/s2 do prędkości 20 km/h, powyżej prędkości 20 km/h, przyspieszenie 0,8 m/s2

- Działanie układów pomocniczych (m.in. ogrzewania / klimatyzacji): 50%

- Naciski poszczególnych osi wagonu na tor nie mogą przekroczyć 100kN.

- Tryb jazdy autonomicznej musi uwzględniać napełnienie nie mniejsze niż 2/3 nominalnej pojemności przy 5os/m2.

Możliwość kontynuowania dalszej jazdy (bez zasilania z sieci) po 1h nieplanowanym zatrzymaniu pojazdu.  Pojazd powinien automatycznie przejść w tryb oszczędzania energii, umożliwiając zjazd z niezasilanego odcinka trasy, kiedy poziom naładowania baterii spadnie do minimalnego wymaganego do opuszczenia niezasilanego odcinka.

Trwałość źródeł zasilania minimum 7 lat (przy zachowaniu wymaganego zasięgu pojazdu).