## Załącznik nr 1b do SIWZ

Znak sprawy: FZ–281–25/17

- Wymagania techniczne i technologiczne elementów zabudowy wagonu tramwajowego GT8S

  - Wymagania ogólne:

    - Dostarczany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, dobrej jakości i nieuszkodzony oraz nie posiada wad ukrytych.

    - Przedmiot zamówienia jest dopuszczony jest do obrotu handlowego oraz spełnia wszelkie aktualnie obowiązujące normy, wymagania i oznaczenia w zakresie stosowania w wagonach tramwajowych i posiada wszystkie wymagane atesty.

  - Wymagania szczegółowe:

    - Powierzchnia wyłożeń ścian ma posiadać drobną strukturę w kolorystyce RAL 7035.

    - Powierzchnia wyłożeń sufitów ma posiadać strukturę gładką w kolorystyce RAL 9001.

    - Wykonawca  zobowiązany jest do dostarczenia elementów złącznych służących do scalania elementów oraz montażu do konstrukcji wagonu.

    - Materiały (laminaty) do produkcji elementów zabudowy muszą spełniać wymagania wg. normy PN-K-02511: 2000 wymagane dla elementów stosowanych w transporcie szynowym.

    - Laminat ma być barwiony w masie.

    - Zamawiający zastrzega, iż wszystkie elementy zabudowy muszą być wykonane z jednego rodzaju laminatu (o wskazanej strukturze i we wskazanym kolorze).

    - Elementy zabudowy muszą być wykonane z materiałów dopuszczających czyszczenie na mokro z użyciem środków dezynfekcyjnych.