## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: FZ–281–32/17

Wymagania techniczne i technologiczne

- Dostarczany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, dobrej jakości, nieuszkodzony oraz nie posiada wad ukrytych.

- Przedmiot zamowienia dopuszczony jest do obrotu handlowego oraz spełnia wszelkie aktualnie obowiązujące normy, wymagania i oznaczenia w zakresie stosowania w wagonach tramwajowych.

- Wyroby objęte zamówieniem mają być wykonane zgodnie z odpowiednimi opisami i numerami rysunków

- Ramka okna – kolor czarny RAL9005, struktura – odporna na mycie mechaniczne przy użyciu powszechnie stosowanych środków chemicznych – dotyczy okien

- Kabel zasilający, bezhalogenkowy , o przekroju żył 2,5 mm2, umieszczony zgodnie z rysunkiem – dotyczy szyb ogrzewanych

- Szyby muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego ESG, z cechą – znakiem homologacji ECE 43 - czytelną od środka wagonu, wykonana od wnętrza wagonu