## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: FZ–281–32/17

Wymagania techniczne i technologiczne

  - Dostarczone wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone, nie mogą posiadać wad ukrytych, mają być dopuszczone do obrotu handlowego oraz mają spełniać wszelkie obowiązujące normy, wymagania i oznaczenia w zakresie stosowania w wagonach tramwajowych.

  - Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi opisami oraz  numerami rysunków (stanowiącymi załączniki nr 7, 8 do niniejszej SIWZ).

  - Wszystkie szyby muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego ESG z cechą – znakiem homologacji ECE 43 – czytelną od środka wagonu, wykonaną od wnętrza wagonu.

  - Wymagania dotyczące ramki:

- aluminiowa,

- kolor czarny, malowany proszkowo: RAL9005,

- struktura – odporna na mycie mechaniczne przy użyciu powszechnie stosowanych środków chemicznych

  - Wymagania dotyczące kabla w szybach ogrzewanych:

- Kabel zasilający, bezhalogenkowy, o przekroju żył 2,5 mm2 umieszczony zgodnie z rysunkiem