Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT /ST-1/

Remont hali NB wraz z pomieszczeniami zaplecza hali , wymiana bram 
w halach, budowa separatorów

w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka

Kraków marzec 2017r.

1. 	Określenie przedmiotu zamówienia

  - Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

45000000-7 – Roboty budowlane,

45321000-3 - Izolacje cieplne ścian,

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien,

45331211-8 – Instalacja wentylacji,

45310000-3, 45316000-5,  45314300-4 – instalacje elektryczne,

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych,

45231112-3 – Instalacja rurociągów,

45244100-0 – Instalacje sprężonego powietrza.

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest wykonanie

Remont hali NB wraz z pomieszczeniami zaplecza hali , wymiana bram w halach budowa separatorów w TW Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka TW 
ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie.

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

ul. Św. Wawrzyńca  13 ,31-060 Kraków

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.    Zakres Robót objętych S T

- Malowanie stropu , ścian oraz malowanie konstrukcji stalowej hali NB,

- wymiana bramy stalowej dwuskrzydłowej rozwieralnej w pom. magazynu depozytowego  przy wyjeździe z hali na nową  systemową harmonijkową wraz z kpl. akcesoriów klamki , zamki , przeszklenia jeden rząd o wys. 0,6 m, brama dodatkowo z napędem mechanicznym, zakres prac obejmuje całóść robót podstawowych i pomocniczych wraz z zasilaniem elektrycznym i pracami budowlanymi Brama  harmonijkowa, dla wymiaru w świetle przejazdu:  B=3 800 x H=4 200 mm; charakterystyka bramy : konstrukcja aluminiowa ramowo-kratowa z profili 100 x60 anodowana wg E6/EV1  wypełnienie podwójnym szkłem akrylowym za wyjątkiem panelu dolnego współczynnik przenikania ciepła ok. k = 3,0 W/m2K ; prowadzenie na szynach brama  wewnętrzna, odporność na parcie wiatru: klasa 3, kierunek pracy: poziomy ;  elementy stalowe pomalowane na  kolor RAL ,budowa modułowa ; nie podlegający zużyciu blat bramy ; napęd elektro-mechaniczny sterowanie mikroprocesorowe   z wyświetlaczem funkcji i diagnozy, skrzynka sterownicza  z awaryjnym wyłącznikiem przyciskami otwórz-stop-zamknij, klasa ochrony IP65, prędkość otwierania  do: 1,8 m/s ; prędkość zamykania do: 1,0 m/s ; dźwignia awaryjnego otwierania ręcznego umieszczona od wewnątrz magazynu,  krawędziowe listwy kontaktowe zgodne z ZH 1/494 ; Drzwi przejściowe techniczne (próg o wys. ok. 100 mm) funkcja zamknięcia bramy przez magazyniera ( brak dostępu osób trzecich )na czas niekorzystania z pomieszczenia   : 3,80*4,2=15,96

- wymiana bramy wyjazdowej z hali zewnętrznej

Brama szybkobieżna harmonijkowa dla wymiaru w świetle przejazdu:  B=3 800 x H=4 200 mm;  charakterystyka bramy : konstrukcja aluminiowa ramowo-kratowa z profili 100 x 60 anodowana wg E6/EV1  wypełnienie podwójnym szkłem akrylowym za wyjątkiem dolnego panelu  współczynnik przenikania ciepła ok. k = 3,0 W/m2K ; prowadzenie na szynach brama zewnętrzna , całkowicie zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi ; odporność na parcie wiatru: klasa 3, kierunek pracy: poziomy ; elementy stalowe pomalowane na  kolor RAL budowa modułowa ; brama przystosowana do montażu na zewnątrz (osłona napędu ukośna zabezpieczająca napęd)  nie podlegający zużyciu blat bramy ; napęd elektro-mechaniczny sterowanie mikroprocesorowe   z wyświetlaczem funkcji i diagnozy, skrzynka sterownicza o wymiarach  z awaryjnym wyłącznikiem i przyciskami otwórz-stop-zamknij, klasa ochrony IP65, prędkość otwierania  do: 1,8 m/s ; prędkość zamykania do: 1,0 m/s ; dźwignia awaryjnego otwierania ręcznego umieszczona od wewnątrz hali; krawędziowe listwy kontaktowe zgodne z ZH 1/494 ; fotokomórka zabezpieczająca – 1 szt.; przycisk grzybkowy – 2 szt. Sygnalizacja świetlna – światło pomarańczowe 2 szt. Drzwi przejściowe techniczne (próg o wys. ok. 100 mm pętla magnetyczna od wewnątrz  : 3,80*4,20=15,96

- Montaż siatki przeciw ptakom,

- Wymiana instalacji elektrycznej,

- Remont instalacji wodnej , c.o , sprężonego powietrza w hali NB,

- Remont klatki schodowej w hali NB od strony szatni pracowniczej,

- Remont pomieszczeń blacharni,

- Remont instalacji elektrycznej – blacharnia,

- Remont instalacje wentylacji i c.o – blacharnia,

- Roboty budowlane pomieszczenie socjalne,

- Instalacje sanitarne pom. socjalne,

- Roboty budowlane - pokój mistrzów,

- Instalacje elektryczne pokój mistrzów,

- Instalacje słaboprądowe- pokój mistrzów,

- Remont pomieszczenia magazynu nr 2 . Wykonanie części biurowej ściany przeszklone,

- Remont instalacji wentylacji i c.o. – magazyn,

- Remont instalacji elektryczne,

- Remont warsztatu elektrycznego  roboty budowlane

- Remont instalacji elektrycznych warsztatu elektrycznego,

- Wymiana bram wraz z ościeżnicami w hali ON1- 12 kpl.,

wymiana bram hala OC i OT

Brama szybkobieżna harmonijkowa, dla wymiaru w świetle przejazdu:  B=3 800 x H=4 200 mm; charakterystyka bramy : konstrukcja aluminiowa ramowo-kratowa z profili 100 x 60 anodowana wg E6/EV1  wypełnienie podwójnym szkłem akrylowym ; wszystkich paneli za wyjątkiem pierwszego dolnego  współczynnik przenikania ciepła ok. k = 3,0 W/m2K ; prowadzenie na szynach, nadproże o.k. 485 mm brama zewnętrzna , całkowicie zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi ; odporność na parcie wiatru: klasa 3, kierunek pracy: poziomy ;  elementy stalowe pomalowane na dowolny kolor RAL budowa modułowa ; brama przystosowana do montażu na zewnątrz (osłona napędu)  nie podlegający zużyciu blat bramy ; napęd elektro-mechaniczny sterowanie mikroprocesorowe   z wyświetlaczem funkcji i diagnozy, skrzynka sterownicza  z awaryjnym wyłącznikiem i przyciskami otwórz-stop-zamknij, klasa ochrony IP65, prędkość otwierania  do: 1,8 m/s ; prędkość zamykania do: 1,0 m/s ;

dźwignia awaryjnego otwierania ręcznego umieszczona od wewnątrz hali; fotokomórka zabezpieczająca – 1 szt.; przycisk  – 2 szt.Sygnalizacja świetlna – światło pomarańczowe 2 szt. Drzwi przejściowe techniczne (próg o wys. ok. 100 mm - w czterech kompletach bram  Sterowania: pętla indukcyjna 2-kanałowa

zakres prace obejmuje również : odłączenie elektryczne istniejących bram, demontaż starej bramy wraz z ościeżem ,wykucie , odcięcie pilarkami lub palnikami starej konstrukcji wsporczej z profilii stalowych 100x100 , wykucie profilii z podłoża betonowego , wykonanie wszelkich niezbędnych konstrukcji pomocniczych do zamontowania bram , wykonanie wszelkich uzupełniających prac po zamontowaniu bram : uzupełnienie wraz z z izolacją termiczną ościeży, uzupełnienie posadzek , wszelkie prace związane z instalacjami elektrycznymi dla bram, pomiary elektryczne, uzupełnienie progu do stanu posadzki w hali   UWAGA : BRAMY MONTOWANE POZA ŚWIATŁEM OTWORÓW - NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAWĘŻENIA ŚWITŁA OTWORU

- Wymiana 8 kpl. bram  w nawie III  z dwóch stron.

wymiana 8 kpl bram  w nawie III  z dwóch stron Brama mechaniczna  	harmonijkowa, dla wymiaru w świetle przejazdu:  B=3 800 x H=4 200 mm;

charakterystyka bramy : konstrukcja aluminiowa ramowo-kratowa z profili 100 x 	60 	anodowana wg E6/EV1  wypełnienie podwójnym szkłem akrylowym ; wszystkich 	paneli za wyjątkiem pierwszego dolnego  współczynnik przenikania ciepła ok. k 	= 	3,0 W/m2K ; prowadzenie na szynach, nadproże o.k. 485 mm brama zewnętrzna , 	całkowicie zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi ; odporność na parcie 	wiatru: klasa 3, kierunek pracy: poziomy ;  elementy stalowe pomalowane na dowolny 	kolor 	RAL 	budowa modułowa ; brama przystosowana do montażu na zewnątrz 	(osłona napędu) nie podlegający zużyciu blat bramy ; napęd elektro-	mechaniczny 	sterowanie mikroprocesorowe   z wyświetlaczem funkcji i 	diagnozy, 	skrzynka 	sterownicza  z awaryjnym wyłącznikiem i przyciskami otwórz-	stop-zamknij, klasa 	ochrony IP65, prędkość otwierania  do: 1,8 m/s; prędkość 	zamykania do: 1,0 m/s; dźwignia awaryjnego otwierania ręcznego 	umieszczona od 	wewnątrz hali; fotokomórka zabezpieczająca – 1 szt.; przycisk  –2 szt. Sygnalizacja 	świetlna – światło pomarańczowe 2 szt. Drzwi przejściowe 	techniczne (próg o wys. 	ok. 100 mm - w czterech kompletach bram  Sterowania: 	pętla indukcyjna 2-	kanałowa zakres prace obejmuje również :  demontaż starej bramy wraz z ościeżem, 	wykucie , odcięcie pilarkami lub palnikami starej konstrukcji, wykucie profili z podłoża 	betonowego , wykonanie wszelkich 	niezbędnych konstrukcji pomocniczych do 	zamontowania bram , wykonanie 	wszelkich uzupełniających prac po 	zamontowaniu bram: uzupełnienie 	ościeży, uzupełnienie posadzek , wszelkie prace 	związane z instalacjami elektrycznymi dla bram, pomiary elektryczne, 	uzupełnienie progu .UWAGA: BRAMY MONTOWANE POZA ŚWIATŁEM 	OTWORÓW - NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAWĘŻENIA ŚWITŁA OTWORU

- Dostawa, montaż, wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie prac pomocniczych - kurtyny powietrzne montowane w układzie pionowym po obydwu stronach ościeżnic w hali myjni OC , dł. pojedynczej 4,0 m dla sześciu bram , razem 12 kpl pojedynczych kurtyn dł. 4,0m - 6 kpl bram, wykonawca winien przygotować ościeże bramowe wewnętrzne do zamontowania kurtyn, wymagana pełna automatyka z podłączeniem i rozruchem

- Budowa separatorów  ( 2 szt.) w ciągu linii odwodnienia hali NB wraz z wymianą rur 
i podłączeniem do zmodernizowanego odcinka

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu  budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy(remontu) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami , oraz komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja będzie zawierać :

Rysunki : rys nr 1,1a, 2 i 3

Przedmiar robót

Specyfikację techniczną

1.4.3. Zgodność Robót z ST

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy (remontu) w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
 i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

# 2.Określenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

[2] Atest

Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowobadawcze

[3] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat

Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

[7] Dokładność wymiarów

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną

[8] Elementy robót

Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[9] Impregnacja

Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia

[10] Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[11] Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[12] Klasa betonu

Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

[13] Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową

[14] Kosztorys

Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

[15] Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny przedmiar robót

[16] Kosztorys powykonawczy

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

[17] Materiały budowlane

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części

[18] Nadzór inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

[19] Norma zużycia

Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

[20] Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami

[21] Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót

[22] Polska Norma

Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[23] Protokół odbioru robót

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

[24] Przedmiar

Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu

[25] Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego

[26] Roboty budowlane

Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[27] Roboty zabezpieczające

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom

[28] Roboty zanikające

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót

[29] Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości

[30] Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

[31] Zadanie budowlane

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

[32] Znak bezpieczeństwa

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

3. MATERIAŁY

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , określonym w Ustawie z dnia 16.04.2004.r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 Kwietnia 2004r.) ,wymaganiom przedmiaru robot i ST. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru )Wykonawca zobowiązany przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy (remontu), bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

4. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy (remontu).

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, oraz poleceniami Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Badania i pomiary

- pomiary elektryczne

- pomiar wentylacji

- pomiar natężenia światła

- pomiar szczelności instalacji c.o.

-pomiar szczelności instalacji sprężonego powietrza

- pomiar szczelności instalacji wodnej

- pomiar szczelności instalacji kanalizacyjnej

7.2.Badanie materiałów

Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich z materiałami określonymi w Dokumentacji Projektowej.

7.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat wykazując że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-     Polską Normą lub europejską

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1  Dokumenty budowy

- Dokumenty wchodzące w skład umowy;

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne;

- Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

- Protokoły odbioru robót,

h) Korespondencja dotycząca budowy.

9. Kosztorys powykonawczy

9.1. Ogólne zasady kosztorysu powykonawczego

Kosztorys powykonawczy  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.

10. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru Robót końcowy sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Kosztorys powykonawczy

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych – pomiary elektryczne, pomiar natężenia światła, pomiar wentylacji,  pomiar szczelności instalacji c.o., sprężonego powietrza, wody i kanalizacji.

- Zatwierdzenia materiałów wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych

- Oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska

11. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 
z późniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U.Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy
 o swoich działaniach w tym zakresie. przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.