Załącznik nr 1c do SIWZ

Znak sprawy LP.281.136.2019

Charakterystyka linii modelowej przyjętej do obsługi przez autobusy elektryczne

Autobusy elektryczne będą eksploatowane  na linii w Krakowie, której parametry reprezentuje linia modelowa:

- średnia odległość od miejsca garażowania do przystanku początkowego – 7,0 km

- średnia odległość od przystanku kończącego pracę do miejsca garażowania  - 13,5 km

- średnia odległość pomiędzy przystankiem początkowym a końcowym – 16,5 km

- maksymalny rozkładowy czas postoju na końcówce z możliwością ładowania – 15 min

- średni rozkładowy czas przejazdu pomiędzy przystankiem początkowym a końcowym  - 45 minut

- średni rozkładowy czas przejazdu pomiędzy przystankiem końcowym a początkowym -  45 minut

- maksymalna ilość przejazdów  9 przejazdów (tam i z powrotem)

- ilość przystanków na trasie (łącznie z początkowym i końcowym)  - 27 przystanków planowanych na jednym przejeździe pomiędzy przystankiem początkowym a końcowym,

- ukształtowanie drogi – droga płaska płaski, maksymalne nachylenia terenu +/- 3%, teren zurbanizowany

- natężenie ruchu ulicznego –  ruch miejski o dużym natężeniu ruchu

- średnie obciążenie autobusu –napełnienie średnie – 60% nominalnej pojemności (maksymalnie – 100%).

- warunki klimatyczne – umiarkowana strefa klimatyczna – skrajne temperatury (-) 30 – (+) 400C

- dostępna jedna stacja ładowania o mocy –  maksymalnie 250 kW