Wymagania techniczne i technologiczne:

- Naklejki i piktogramy informacyjne przeznaczone do oznakowania taboru komunikacji miejskiej muszą być wykonane na:

  - folii samoprzylepnej producenta ORAFOL białej, kolorowej, bezbarwnej, „mrożone szkło”:

  - o sile sklejania minimum 25 N/cal. (poz.3-9),

  - na folii winylowej DPF 8000 producenta ARLON (poz.10-15),

  - na kartonie STROMCARD (poz.16).

Nie dopuszcza się innych producentów.

- Nadruki zawierające różnorodne informacje np. numery linii komunikacyjnych, nazwy przystanków, logo, cenniki, instrukcje, itp., muszą być wykonane wg wzoru Zamawiającego, w jednym lub wielu kolorach.

- Naklejki drukowane w technice sitodruku, na folii plombowej (Oracal 820 – biała folia samoprzylepna PCV     z klejem permanentnym o sile sklejania wyższej niż odporność folii na rozdarcia). Cięte na sztuki (poz.17).

- Naklejki na folii samoprzylepnej, białej lub barwionej z klejem permanentnym o sile sklejania minimum 18 N/cal. Naklejki wycinane po wzorze i pokryte folią do przenoszenia (poz. 18).

- Nadruki muszą być odporne na ścieranie, działanie wilgoci i promieni słonecznych – we wskazanych naklejkach umieszczanych na zewnątrz pojazdu (szczególnie narażonych przy myciu taboru) Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia naklejek folią bezbarwną.

- Naklejki  muszą być odporne na samoczynne odklejanie pod wpływem warunków otoczenia, przy stosowaniu wewnątrz i na zewnątrz taboru.

- Wymiary naklejek i piktogramów zostaną określone przez Zamawiającego w zleceniu.

- Naklejki muszą posiadać nacięcie (na skraju węższego boku) ułatwiające ich montaż.

- Naklejki muszą być wykonane zgodnie z:

  - wzorem Zamawiającego,

  - ogólnymi zasadami umieszczania oznakowania w autobusach i tramwajach załącznik nr 12 do SIWZ - „Wykaz piktogramów i naklejek oraz ogólne zasady umieszczania oznakowania                   w autobusach i tramwajach” (Wykonawcy nie dotyczą zapisy 1 strony tj. pkt. 1-16),

  - zasadami identyfikacji wizualnej firmy załącznik nr 2 do SIWZ obowiązującymi u Zamawiającego,

  - księgą identyfikacji wizualnej pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie Tom I, zasady identyfikacji – załącznik nr 9 do SIWZ.

- Wzory naklejek ujętych w załącznikach 2, 9, 12 będą przekazywane Wykonawcy w formie graficznej Corel DRAW.

- W przypadku konieczności wykonania projektu nowych wzorów naklejek Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego akceptację projektu (przedstawionego w formacie PDF). Wykonawca przedkłada projekt osobie odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego przed wykonaniem naklejek.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przekazania projektów wzorów w wersji elektronicznej – pliki utworzone w programie COREL DRAW na podstawie, których zostały wykonane naklejki i piktogramy.