Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT /ST-1/

Budowa budynku socjalnego z wewnętrznymi instalacjami , wod-kan, c.o, elektryczną, dojścia ,

przyłącza na pętli autobusowej przy ul. Petofiego w Krakowie  na działkach nr 163/17 obr.10  Nowa Huta

Kraków sierpień 2018r.

1. 	Określenie przedmiotu zamówienia

  - Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Kod  CPV  45100000 – 8  Przygotowanie terenu pod budowę

Kod CPV - 45111000-8     Roboty rozbiórkowe

Kod  CPV  45223800 –4   Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Kod  CPV  45315100 –9   Instalacyjne roboty  elektryczne

Kod  CPV  45231300 – 8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do  odprowadzenia ścieków

Roboty budowlane w zakresie montażu i wznoszenia kontenera socjalnego dla kierowców autobusów MPK S.A. na dz. nr 163/17 obręb.10 Nowa Huta  wraz z budową przyłączy wod.-kan. Elektryczny, na pętli autobusowej przy ul. Petofiego w Krakowie

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

ul. Św. Wawrzyńca  13 ,31-060 Kraków

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.    Zakres Robót objętych S T

1.3.1 Kod  CPV  45100000 –  8  Przygotowanie terenu pod budowę

- zniwelowanie terenu pod kontener

- wykopy pod fundamenty kontenera

- stopy fundamentowe żelbetowe

- wykonanie warstwy z tłucznia

- wykopy, przepychy  pod wykonanie przyłączy wody, energii, kanalizacji , zasypy wykopów

- przyłącza wod-kan i elektryczny

- opaska wokół kontenera

- dojście chodnikowe do budynku kontenera

- dostawa i montaż wyposażenia   zgodnie z wykazem w przedmiarze robót

- dostawa i montaż w kontenerze klimatyzatora o mocy 2 kW

1.3.2 Kod  CPV  45223800 –4   Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Dostawa i montaż kontenera

1.3.3  Dostawa i montaż kontenera socjalnego

Wymiary kontenera:

Długość zewnętrzna - 7,06 m

- Szerokość – 2,44 m

- Wysokość – 2,85 m (bez attyki), 3,1m  z attyką

- Wysokość pomieszczeń – 2,5 m

Obiekt składa się z:

- Pokoju socjalnego 7.6 m2

- Przedsionka  3,9 m2

- Dwóch kabin sanitarnych 1.6 m2   i 1.8m2

Kolor kontenera :

- Panele poziome – główny kolor:  jasno-szary RAL 7047

- Kolor pasa okiennego: ciemno-szary RAL 7046

- Kolor drzwi wejściowych RAL 7022.

- Pozostałe elementy, jak: wywietrzniki - ciemno-szary RAL 7046

- Ramy okienne w kolorze ciemno-szarym RAL 7022

- Pod oknami parapety – kolorystyka RAL 7046.

DRZWI WEJŚCIOWE NA KARTĘ MAGNETYCZNĄ STOSOWANĄ W MPK S.A

Ściany zew.:

Ściany zewnętrze z paneli giętych z blachy , powlekanej łączonych na wpust bez widocznych z zewnątrz śrub i mocowań (powłoka poliestrowa) o szer. 200 mm wypełnionych wełną mineralną gr.150 mm.

paroizolacja - 0,2 mm folia polietylenowa

Ściany wewnętrzne  :

płyta g/k wodo i ogniodporna ściany licowane płytkami glazurowanymi : w łazienkach na  pełną wysokość, przedsionek i pokój socjalny ściany licowane do wys . 1,80 m

listwy wykończeniowe PCV białe

ścianki działowe do pełnej wysokości , ściany w toaletach zabudowane do samej góry.

Podłoga :

blacha trapezowa, ocynkowana  T – 12

ruszt stalowy + wełna mineralna gr. 150 mm

płyta OSB-3 gr. 22 mm   lub wylewka oraz płytki gres

Dach

blacha stalowa, płaska , gr. 2,5 mm zabezpieczona trwale antykorozyjnie

ruszt stalowy +  wełna mineralna gr. 150 mm paroizolacja - 0,2 mm folia polietylenowa

płyta wiórowa, laminowana, biała, gr. 18 mm

Drzwi zew.:

antywłamaniowe stalowe ocieplane , pełne „90” w świetle skrzydła drzwiowego , z klamką,  samozamykaczem i dwoma zamkami z wkładką cylindryczną, w kolorze  RAL 7022. Karta dostępu

Drzwi wejściowe na kartę magnetyczną stosowaną w MPKS.A.

Drzwi wew.:

Drzwi do toalet  i do pomieszczenia socjalnego aluminiowe kolor RAL  bez przeszkleń  z klamkami i zamkami łazienkowymi , kratki wentylacyjne

Okna zew.:

okna antywałamaniowe PCV, 1-kwaterowe uchylne , szyby zespolone k=1,0 W/m2K, ramy i okna  białe

parapety zewnętrzne przy każdym oknie, okapniki nad oknami

Instalacja elektryczna:

instalacja zasilająca 3-fazowa 400V, 50Hz

standardowe zabezpieczenie mocy 9kW/kontener 16A3f

wyposażenie:

- wyłacznik główny

- szafka bezpiecznikowa z wyłącznikiem p/porażeniowym

- dziewięć niezależnych obwodów, każdy zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym zgodnie z projektem tom III.

- gniazda wtykowe ,  230 V szt. 4 podwójne hermetyczne w pom. socjalnym, przedsionek i toalety 3 gniazdka wtykowe podwójne hermetyczne

- puszki przyłaczeniowe dla grzejników.

- dwie czujki dymu w pomieszczeniu socjalnym i przedsionku

oświetlenie wew i zewnętrzne

- obwód elektryczny oświetleniowy

- lampy świetlówkowe LED  szt. 3/kontener

- lampy hermetyczne, LED 60 W (w pom. sanit.)

- wyłączniki kontaktowe

- lampa nad drzwiami wejściowymi wraz z czujką ruchu

Instalacja grzewcza:

grzejniki elektryczne szt.2 w pomieszczeniu socjalnym oraz 2 szt. listew grzewczych przyściennych w kabinach toalet podłączone bezpośrednio do instalacji elektrycznej.

Instalacja sanitarna:

urządzenia i armatura (porcelanowa)–  . WC kompakt 2 szt., pisuar 1szt ,umywalki owalna .  w toaletach ciepła woda z termy elektrycznej, pojemnościowej 10L / zlokalizowanej pod zlewem ,doprowadzenie ciepłej wody do  umywalek i zlewu jednokomorowego stalowy ze stali nierdzewnej bez ociekacza  ,wew. instalacja wodna wykonana z rur stalowych PE. wew. instalacja kanalizacji wykonana z rur PCV i zakończona przyłączem w ścianie w przedsionku suszarka elektryczna podłączona bezpośrednio do instalacji elektrycznej

Wentylacja grawitacyjna :

3 kratki wentylacyjne

Wentylacja mechaniczna:

w kabinach WC – wentylator wywiewny, sprzężony z oświetleniem – 2 szt.: dla każdej kabiny osobny o wyd. 50 m3/h

Odwodnienie dachu:

Dach jednospadowy w kierunku dłuższej ściany, posiadający attykę o wysokości pozwalającej zamaskować połać dachową. Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynnę i rurę spustową z PCV

1.3.4  Elementy dodatkowe:

- stół  czteroosobowy z metalowymi nogami

- niewyściełane krzesła (z twardym siedziskiem)  (4 szt.)

- 2 szafy 40x220x40 cm zamykane na klucz z nadstawką,

- 2 szt kosze na śmieci

- szafka  ( ok. 80 cm) pod  zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza, z blatem w miejsce ociekacza

- 2 szt. lustro nad umywalkami 0,3m x 0,3m

- kosze na śmieci (2 szt.) poj. 5L

- tablica korkowa o powierzchni ok. 1 m2 (1 szt.)

- wieszak na ścianę na ubrania

- 3 komplety kluczy do szafek w pomieszczeniu socjalnym

- 2 szt. dozowników na mydło

- 1 szt. dozownika na ręczniki

- 2 szt. dozowników na papier toaletowy

- 2 szt. suszarek do rąk typu: Suszarka

- 50 par kluczy do drzwi wejściowych

1.3.4. Kod  CPV  45315100 –9   Instalacyjne roboty  elektryczne

Całość zgodnie z dokumentacją  projektową i warunkami TAURON

1.3.5. Kod  CPV  45231300 – 8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów     do  odprowadzenia ścieków

- wykonanie przyłącza  wody z sieci miejskiej częściowo prowadzonego przepychem sterowanym

- wykonanie podłączeń wody i kanalizacji do króćców kontenera

- wykonanie przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  częściowo prowadzonego przepychem sterowanym wraz ze studniami rewizyjnymi i studnią wodomierzową

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ,przedmiarem ,ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu  budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz  egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egz ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

- Projekt Budowlany :

Budowa kontenera socjalnego dla kierowców autobusów na dz. nr 163/17 obr. 10 Nowa Huta wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., elektrycznymi oraz projekty przyłączy wod-kan

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane rzez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora i projektanta , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

# 2.Określenia podstawowe

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru  rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Polecenie Inspektora nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robót– wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

– wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania

3. MATERIAŁY

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , określonym w Ustawie z dnia 16.04.2004.r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 Kwietnia 2004r.) ,wymaganiom przedmiaru robot i SST. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru )Wykonawca zobowiązany przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy (remontu), bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

4. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy (remontu).

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, oraz poleceniami Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

7.2. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-     Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1  Dokumenty budowy

- Dokumenty wchodzące w skład umowy;

- Dziennik budowy

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne;

- Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

- Protokoły odbioru robót,

h) Korespondencja dotycząca budowy.

9. OBMIAR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót. Wyniki obmiaru będą zapisane i przekazane do Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

10. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

11. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017.1332 z późn zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U.2017,1073  wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie  z dnia 3 Października  2008 r. (DZ. U. 2017.1405)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartogra liczne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 2017.2101  wraz z późniejszymi zmianami

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie. przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.