WYMAGANIA TECHNICZE I TECHNOLOGICZNE

- Oferowane mobilne kolumny podnośnikowe muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2017), dobrej jakości, nieuszkodzone, nie mogą posiadać wad ukrytych, muszą posiadać parametry zgodne z podanymi poniżej oraz muszą być dopuszczone do obrotu handlowego.

- Oferowane kolumny muszą być w pełni kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego urządzeniami, umożliwiać podmianę lub dołożenie kolumn oraz uchwytów i adapterów oferowanego przedmiotu zamówienia z obecnie posiadanym podnośnikiem typu EHB907KDC-PR396 w różnych konfiguracjach w zestawach do 10 kolumn.

- Kolumny przeznaczone są do podnoszenia wagonów tramwajowych - do prac naprawczych, diagnostycznych, mycia wagonów.

- Kolumny podnośnikowe elektro-hydrauliczne do podnoszenia pojazdów szynowych; synchronizacja z odcięciem awaryjnym ("safety shut-off"), dodatkowe zabezpieczenie w postaci blokad mechanicznych na każdej kolumnie.

- Udźwig jednej kolumny: 7,5 t/kolumnę

- Wysokość podnoszenia: 1750 mm (efektywna)

- Uchwyt podnoszący: kwadratowy wspornik/element podejmujący punktowo do pojazdów szynowych.

- Czas podnoszenia/opuszczania: ok 180 s. (+/- 5%)

- Sterowanie: góra/dół/powoli, z każdej kolumny, płynny start, tryb pracy: 
wszystkie/pojedyncza/para/grupa, konfiguracja podnośnika/kolumn wykonywana na panelu sterowania znajdującego się na każdej kolumnie, max 10 kolumn w jednym zestawie, do 10 zestawów pracujących obok siebie, na niezależnych częstotliwościach.

- Wskazania wyświetlacza LCD: wykaz w formie graficznej kolumn pracujących w danym zestawie, tryb pracy, wysokość podnoszenia w "cm", stan naładowania baterii, siła sygnału radiowego,  komunikaty funkcyjne o statusie pracy.

- System kontroli: synchronizacja, dewiacja max 5 mm, kontrola i odcięcie/zatrzymanie awaryjne przy różnicy >50 mm, zawory proporcjonalne  do płynnej kontroli, nadzór nad wszystkimi funkcjami operacyjnymi podnośnika, komunikacja bezprzewodowa przez sterowanie radiowe, napięcie sterowania 24V.

- Napęd: elektro-hydrauliczny z silnikiem na prąd stały w każdej kolumnie -2,2 kW

- Zasilanie: baterie 24V 100Ah, bezobsługowe, bezpieczne dla środowiska.

- Ładowanie baterii: podłączenie do zasilania 115/230 V AC, 50/60 Hz; każda kolumna wyposażona w przewód do ładowania, czas pełnego naładowania baterii ok 8h (+/- 5%).

- Liczba pełnych cykli góra/dół przy w pełni naładowanych bateriach: ok. 20 (+/- 5%) cykli z pełnym obciążeniem, ok 30 (+/- 5%) cykli w połowie obciążony.

- Ciśnienie robocze dla ładunku nominalnego: 230 bar, zawór bezpieczeństwa ustawiony na wartość 250 bar

- Masa własna: 540 kg / kolumnę

- Klasa bezpieczeństwa IP 54/44 (podczas ładowania baterii)

- Zakres temperatur pracy: -5oC do +50oC

- Dopuszczalne pochylenie nawierzchni: 1o

- Natężenie dźwięku: <73 dB(A)

- Olej hydrauliczny: HLP ISO-VG 32.

- Zabezpieczenie powierzchni: malowanie proszkowe, pomarańczowy RAL 2004, szary 
RAL 7043.

- Urządzenia zabezpieczające:

  - kontrola synchronizacji ruchu, która zatrzymuje pracę podnośnika w momencie przekroczenia dopuszczalnej różnicy wysokości kolumn

  - blokowany wyłącznik bezpieczeństwa z wyłącznikami awaryjnymi na każdej kolumnie

- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem podnośnika

  - sterowanie czuwakowe (przecisk typu "deadman"): po puszczeniu przycisku ruch podnośnika  jest zatrzymywany

  - hydrauliczny zawór zwrotny: zabezpieczenie przed nagłym opuszczeniem,

  - zawór bezpieczeństwa: zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia (kontrola przeciążenia układu hydraulicznego)

  - blokady mechaniczne: dodatkowe zabezpieczenie przed nagłym opuszczeniem,

  - tylny wózek kolumny: hamulec zabezpieczający przed stoczeniem się kolumny.

- Kolumny podnośnika muszą być trwale oznakowany znakiem CE.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji niezbędnej do odbioru UDT oraz deklaracji CE.

- Zestaw uchwytów pływających pasywny/aktywny (wg dokumnetacji Walter Finkbeiner GmbH)

- Adapter do tramwaju NGT-6 (wg dokumentacji Walter Finkbeiner)